## Slide 1: Flexibilitet i elsystemet
Filip Johnsson
SERO, 2024-04-13

## Slide 2: Global fossil CO2 emissions
Emissions are set to grow again in 2023, 1.1% [0.0 to 2.1%],
bringing fossil CO2 emissions to a record high, and 1.4% above the 2019 pre-COVID-19 levels.
When including cement carbonation, the 2023 estimate is 36.8 ± 2 GtCO2. The 2023 projection is based on preliminary data and modelling.
Uncertainty is ±5% for one standard deviation (IPCC “likely” range)

## Slide 3
Kraftig tillväxt i förnybar energi

## Slide 4
Kraftig tillväxt i förnybar energi – noll minskning i andelen fossil energi!
Johnsson, F., Kjärstad, J., Rootzén, J. (2018): The threat to
climate change mitigation posed by the abundance of fossil fuels, Climate Policy, DOI: 10.1080/14693062.2018.1483885

## Slide 5
Kraftig tillväxt i förnybar energi – noll minskning i andelen fossil energi!
www.dn.se/debatt/ingen-minskning-av-fossil-energi-trots-storsatsning-pa-fornybart/
Johnsson, F., Kjärstad, J., Rootzén, J. (2018): The threat to
climate change mitigation posed by the abundance of fossil fuels, Climate Policy, DOI: 10.1080/14693062.2018.1483885

## Slide 6
Kraftig tillväxt i förnybar energi – noll minskning i andelen fossil energi!
www.dn.se/debatt/ingen-minskning-av-fossil-energi-trots-storsatsning-pa-fornybart/
Debattartikeln från 2018 – ingen förändring alltså
Johnsson, F., Kjärstad, J., Rootzén, J. (2018): The threat to
climate change mitigation posed by the abundance of fossil fuels, Climate Policy, DOI: 10.1080/14693062.2018.1483885

## Slide 7
Buildings
Industry
Transport
Electricity generation
Electrification

## Slide 8
Buildings
Industry
Transport
Electricity generation

## Slide 9
Buildings
Industry
Transport
Electricity generation
Ska tas med en nypa salt

## Slide 10: Läget för vindkraften
Rekordmånga samrådsprocesser:
  Havsbaserade vindparker 360 TWh i 47 samråd – om en tredjedel skulle realiseras = 120 TWh
  Många landbaserade samråd – har inte exakta siffran. Med beviljade tillstånd kan det bli runt 76TWh framemot 2030, men med vetona minskar tillstånden
Får vi inte fram el till 2030, behöver vi heller inte kärnkraft…

## Slide 11: Sektorsintegration för effektiv energiomställning
Byggnader
Industri
Transporter
Elproduktion

## Slide 12: Energilager i elsystemet möjliggör sektorsintegration
Combined Heat and Power (CHP)
Electric Vehicles (EV)
Hydrogen Electric Vehicles (HEV)
Hydrogen Based Steelmaking
Small Modular Reactors (SMRs)
Gas turbines – biogas and hydrogen
Batteries
Energy infrastructure
Smart buildings
E-methanol

## Slide 13
Inte riktigt det vi sa…

## Slide 14: Efterfrågan på el för det beräknade fallen

## Slide 15: Elproduktionsmix från modelleringen för tre möjliga framtider att möta den ökade efterfrågan på el

## Slide 16: Elproduktionsmix från modelleringen för tre möjliga framtider att möta den ökade efterfrågan på el

## Slide 17
[Lastvariationer] – [generation from wind and solar power] = net load

## Slide 18
[Lastvariationer] – [elproduktion från vind-och sol] = nettolast

## Slide 19
[Lastvariationer] – [elproduktion från vind-och sol] = nettolast

## Slide 20
Nettolast
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)
DemandD

## Slide 21: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)

## Slide 22: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)

## Slide 23: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)

## Slide 24: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)

## Slide 25
GPS logging of EVs including a survey
Yuki Kobayashi, Maria Taljegård

## Slide 26: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)

## Slide 27: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)
Göransson & Johnsson, 2023

## Slide 28: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)
Göransson & Johnsson, 2023

## Slide 29: Covering the net load curve
Net load
Net load - trade
Net load – (trade + hydro power)
Net load – (trade + hydro power + batteries)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production)
Net load – (trade + hydro power + batteries + hydrogen production + heat production)
Systemberoende!
Göransson & Johnsson, 2023

## Slide 30: Värdet av el
Drivs av vindkraften.
Kraftigt varierande med och utan kärnkraft.

## Slide 31
Utökat geografiskt scope
Frankrike inkluderat
Sverige i fyra elområden
Tidsupplösning 1 h över två år
Ingen Kärnkraft eller CCS i Tyskland
Förbättrad vattenkraft i Sverige
Kostnadsoptimala scenariet för Sverige innehåller 5 GW livstidsförlängd kärnkraft

## Slide 32
Simon Öberg

## Slide 33
Potentialen för förnybar elproduktion

## Slide 34
Potentialen för förnybar elproduktion
Elbalans på årsbasis

## Slide 35
Potentialen för förnybar elproduktion
Elbalans på årsbasis
Nuvarande nettoexport av el elefterfrågan för industrins elektrifiering
Kvoten:

## Slide 37: Acceptans och regelverk för energiomställningen
Bättre samverkan med lokalsamhällena, exempelvis genom ökade bygdemedel
Kommunerna kan ges ekonomiska incitament för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft och annan elproduktion som påverkar närmiljön
Att finna former för att hantera kompromisser mellan olika intressen i syfte att möjliggöra omställningen
Effektiva tillståndsprocesser
Regelverk

## Slide 39
I rättvisans namn lyckades inte heller den förra regeringen undanröja hinder för investeringar i elproduktion och nät

## Slide 40
I rättvisans namn lyckades inte heller den förra regeringen undanröja hinder för investeringar i elproduktion och nät
Det behövs ett samlat klimatledarskap!

## Slide 41: Två viktiga drivkrafter för omställningen
Fitfor55 & EU-ETS
  Nästan en dubblering av den årliga minskningen i tilldelningen av utsläppsrätter (2,3% till 4,4%)
  Den fria tilldelningen kommer fasas ut (med början 2026 och utfasad till 2033 (skarp minskning från 2029, 2030 50% kvar, 2034 0% kvar)
  Fria tilldelningen ersätts med gränsjusteringsmekanism (CBAM)
Industrin driver på – ofta egna klimatmål omfattande hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3)

## Slide 42: Sammanfattningsvis
Det är fullt möjligt att möta det ökade elbehovet med en stor andel väderberoende elproduktion genom att kombinera olika åtgärder för flexibilitet
Med och utan kärnkraft - inte några stora skillnader varken i elpris eller i förmåga att möta efterfrågan
Mycket olyckligt med polariseringen i energidebatten
Barriärerna för omställningen är i huvudsak varken tekniska eller ekonomiska
Styrmedel, finansiering och social acceptans avgörande för omställningen
I framtidens energisystem är transport- och industrisektorerna elektrifierade
Sverige har unika förutsättningar för lyckad elektrifiering

## Slide 43
Två tvärvetenskapliga forskningsprogram:
https://www.mistracarbonexit.com/
https://mistraelectrification.com/

## Slide 44: Ersättning till kommunerna för vindkraft
Om 50 miljoner/TWh dvs 60 TWh för 3 miljarder per år jfr 10 miljarder per år för kärnkraft (”4-5 miljarder per reaktor”)